Nasz znak: Or.SO 271.1.2012                           Data: 09.02.2012r

Dotyczy: Postępowania przetargowego : BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE CIELĄDZ

Do Zamawiającego wpłynęły pytania:

- W opisie technicznym  widnieje zapis w  pkt.8

„wykonania zbiorników oczyszczalni to polietylen wysokiej gęstości, zbiornik dwupłaszczowy wykonany metodą wytłaczania o sztywności obwodowej min.SN4”

oraz w STWiOR pkt.2.3”

Uwaga:

Wszystkie wyroby budowlane zamontowane pod powierzchnią gruntu takie jak np.: rury kanalizacji sanitarnej, korpus oczyszczalni ścieków, korpusy przepompowni ścieków, studzienki kanalizacyjne itp. muszą

posiadać odpowiednią klasę wytrzymałości sztywności SN. Odpowiednie

deklaracje zgodności na wyroby budowlane  wymienione powyżej, potwierdzajże ten warunek należy załączyć do oferty przetargowej.

Sztywność obwodowa SN jest klasą , która zgodnie z normą PN EN ISO 9969:2008 odnosi się jednoznacznie do  rur z tworzyw sztucznych. Norma 12566-3- określa jednoznacznie wymogi odnośnie  wytrzymałości zbiorników oczyszczalni. W związku z powyższym czy zamawiający żąda

zastosowania rur z tworzywa sztucznego jako zbiorników oczyszczalni ścieków?

Odpowiedź:

Sztywność obwodowa (np.SN4) nie odnosi się tylko do  jednoznacznie do rur z tworzyw sztucznych, odnosi się również do wszystkich obiektów kubaturowych jakimi są korpusy oczyszczalni ścieków, przepompowni i studzienek kanalizacyjnych. Podane w Specyfikacji Technicznej wartości parametrów wytrzymałościowych muszą być  bezwzględnie zachowane  w celu uniknięcia  deformacji tych obiektów.

Władze gminy kierując się troską o dobro mieszkańców muszą kierować się zasadą  ostrożności. Z doświadczenia  innych gmin wynika ,że jednym z problemów z jakimi borykają się  użytkownicy Przydomowych  Oczyszczalni ścieków są uszkodzenia zbiorników tych oczyszczalni wywołane naciskiem mas ziemi. W sytuacji naszej gminy intensywnych opadach może następować  czasowe podnoszenie poziomu wód gruntowych, a tym samym może pojawiać się zagrożenie  dla zbiorników

oczyszczalni, stąd nasza troska o należyte zabezpieczenie  się przed tym problemem.

- Zwracamy się  z prośbą o podanie podstawy  prawnej lub j z zapisów

zawartych w obowiązującej normie dla oczyszczalni zgodnych z normą PN 12566-3  z których jednoznacznie wynika, że  zbiornik oczyszczalni ścieków musi posiadać dodatkowe badania sztywności obwodowej  SN4

W przeciwnym razie prosimy o modyfikacje SIWZ

Odpowiedź:

Podstawa prawna art.30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo

Zamówień Publicznych

- W STWiOR str.19 pkt.11A4,ppkt.d. widnieje zapis:

„szczelność zbiornika oczyszczalni ścieków-  w celu zapewnienia odpowiedniej szczelności zbiornika  dwupłaszczowego wykonywanego metodą wytłaczania  producent korpusu oczyszczalni  musi działać

w oparciu o system  Zarządzania  jakością zgodny  z wymaganiami

ISO 9001:2000

W przeciwnym razie  prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź:

Zapisując ten wymóg kierowaliśmy się wymogami jakie stawia  w swoim Programie  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wymagane tam jest posiadanie przez producenta standardów ISO. Zakładamy ,że wymogi NFOŚ są wymogami referencyjnymi, które w szybszym lub dłuższym  czasie będą obowiązywały powszechnie.

Ponieważ inwestycja PBOŚ jest inwestycją o trwałości co najmniej kilkunastu lat stąd z zasady ostrożności pojawił się  w SIWZ inkryminowany zapis.

Wójt Gminy Cielądz

Paweł Królak