Nasz znak: Or. SO 271.1.2012       Data: 06.02.2012r

do Zamawiającego wpłynęły pytania do zadania:

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W GMINIE CIELĄDZ

- Czy zamawiający przez  pojęcie „przydomowa oczyszczalnia ścieków

Rozumie  pojedynczy system (art. 42 ust.4 Ustawy Prawo Wodne) jako układ przyłącza tj. odcinek kanalizacji pomiędzy instalacją kanalizacji

Wewnętrznej a  reaktorem oczyszczalni wykonanym zgodnie z normą PN En 752:2008 z bezwzględnym zachowaniem stref przemarzania:

-reaktora oczyszczalni zgodnie z normą PNEN 12566:2005+A-1:2009;

-studzienki kontrolno rozdzielczej wg norm zharmonizowanych

w zależności od rodzaju materiału wykonania;

- systemu rozsączania rozumianego jako studni rozsączającej lub drenażu klasycznego (średnio 12 mb na osobę) lub tunelu rozsączającego

(pakietu albo skrzynki) {pow.5 osób z uwagi na potrzebny teren rozsączania}

O d p o w i e d ź

Zamawiający przez pojęcie „przydomowa oczyszczalnia ścieków” rozumie

pojedynczy system (art.42 ust.4 prawo wodne) jako układ:

-przyłącze,

-reaktor oczyszczalni,

-studzienka kontrolno rozdzielcza,

-system rozsączania

Zamawiający będzie wymagał by zaproponowana „przydomowa oczyszczalnia ścieków” byłą zgodna z dokumentami przetargowymi.

- Czy w przypadku kiedy oferent nie będzie jednocześnie producentem

Oczyszczalni, Zamawiający będzie żądał upoważnienia  tego producenta do posługiwania się certyfikatem (świadectwem) żądanym w  załączniku 7?

O d p o w i e d ź

Zgodnie ze SIWZ: „ Zamawiający wymaga, od Wykonawcy przedstawienia

pełnej treści w języku polskim deklaracje zgodności wyrobu z normą EN 12566-3:2005+A1:2009 oraz wystawione przez  notyfikowane w Komisji Europejskiej  laboratoria certyfikaty zgodności wyrobu potwierdzające  informacje przedstawione w deklaracji zgodności. W przypadku ,gdy certyfikat był opublikowany w innym języku niż język polski wymagane jest tłumaczenie  certyfikatu potwierdzone przez  tłumacza przysięgłego.

Kwestia upoważnienia przez producenta oczyszczalni wykonawcy jest ich wewnętrzna sprawa. Natomiast załącznik 7 o którym mowa  w pytaniu

Nie dotyczy kwestii certyfikatu a wykazu osób po stronie oferenta  do wykonania zamówienia.

- Czy zamawiający będzie żądał oświadczenia  producenta urządzeń o gwarancji dostarczenia wymaganej ilości oczyszczalni w deklarowanym czasie ?

O d p o w i e d ź

Zgodnie ze SIWZ zamawiający przewidział oświadczenia  producenta urządzeń o gwarancji dostarczenia  wymagalnej ilości oczyszczalni w deklarowanym czasie. Zamawiający natomiast określił ostateczny termin wykonania robót i to po stronie  wykonawcy ciąży obowiązek takiej organizacji pracy by były one  zgodne z dokumentacją przetargową.

- Czy Zamawiający będzie żądał na potwierdzenie jakości technologiczno technicznej oferowanych oczyszczalni kopi wyników badań wymienionych w powołanej normie i w wymagalnym certyfikacie, jednocześnie  wykonanych w jednostkach  notyfikowanych wymienionych na stronie  KE.

O d p o w i e d ź

Zgodnie z dokumentacją  przetargową : zamawiający wymaga, od

Wykonawcy przedstawienia pełnej treści w języku polskim deklaracje zgodności wyrobu z normą EN 12566-3:2005+A1:2009 oraz wystawione przez  notyfikowane w Komisji Europejskiej laboratoria certyfikaty zgodności wyrobu potwierdzające  informacje przedstawione w deklaracjach zgodności.”

Wójt Gminy Cielądz

Paweł Królak