Załącznik nr 6

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Minimalne wymagania techniczne i użytkowe samochodu osobowego typu mikrobus lub bus (osobowy) o nadwoziu kombi do przewozu 9 osób tj. 1 (kierowca) + 8 osób w tym 1 na wózku inwalidzkim

Rodzaj samochodu:

Marka:

Model:

Typ:

Rok produkcji

Kolor samochodu

Kolor tapicerki

| WYMAGANE | OFEROWANE |
| --- | --- |
| N a d w o z i e |  |
| 1 | Rodzaj nadwozia | Kombi |  |
| 2 | Ilość drzwi | min. 4 – drzwiowy ( 2 + 1 przesuwne + 1 tylne ) |  |
| 3 | Liczba miejsc | 1+ 8 w tym 1 osoba na wózku inwalidzkim |  |
| 4 | Rozstaw osi | min. 3300 mm |  |
| 5 | Dopuszczalna masa całkowita | max. 3200 kg |  |
| 6 | Długość pojazdu | min. 5300 mm |  |
| 7 | Rok produkcji | 2021 / 2022 |  |
| Homologacja |  |
| 1 | Homologacja auta bazowego – 9 osobowe | Wymagane: Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, tj.: - Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.) - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j. t. Dz. U. 2016 r., poz. 2022) - Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j. t. Dz. U. 2012 r., poz. 525) Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 202 r., poz. 450 ze zm.) |  |
| 2 | Homologacja pojazdu na dostosowanie techniczne do przewozu osób niepełnosprawnych | Wymagane |  |

| WYMAGANE | OFEROWANE |
| --- | --- |
| S i l n i k |
| 1 | Umieszczenie silnika | Z przodu pojazdu |  |
| 2 | Rodzaj paliwa | Diesel |  |
| 3 | Liczba cylindrów | min. 4 |  |
| 4 | Moc silnika KM | min. 130 |  |
| 5 | Pojemność skokowa | min. 1960 cm3 |  |
| S k r z y n i a b i e g ó w |
| 1 | skrzynia biegów 6- biegowa (6+wsteczny) automatyczna | tak |  |
| W y p o s a ż e n i e p o j a z d u |
| 1 | Zbiornik paliwa | min. 70 l |  |
| 2 | Szyby termoizolacyjne | tak |  |
| 3 | Szyba tylna ogrzewana | tak |  |
| 4 | Okna w przestrzeni pasażerskiej /ładunkowej prawe i lewe | tak |  |
| 5 | Drzwi tylne dwu skrzydłowe przeszklone | tak |  |
| 6 | Wskaźnik ciśnienia w oponach | tak |  |
| 7 | Obręcze kół stalowe | min. „16” |  |
| 8 | Opony letnie (4 szt.) zamontowane w chwili dostarczenia pojazdu | tak |  |
| 9 | Komplet opon zimowych – 4 szt. – z felgami | tak |  |

| WYMAGANE | OFEROWANE |
| --- | --- |
| W y p o s a ż e n i e p o j a z d u |  |
| 10 | Najazd dla wózków aluminiowy, antypoślizgowy | Tak |  |
| 11 | Pasy inwalidzkie homologowane dla siedzeń w przestrzeni pasażerskiej | Tak |  |
| 12 | Poduszki powietrzne przednie | min. 2 |  |
| 13 | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) | tak |  |
| 14 | Układ stabilizacji toru jazdy ESP | Tak |  |
| 15 | systemy kontroli trakcji : układ ASR, układ MSR |  |  |
| 16 | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów z napinaczami | Tak |  |
| 17 | Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz | Tak |  |
| 18 | Centralny zamek z pilotem | Tak |  |
| 19 | Autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe | Tak |  |
| 20 | Immobilizer | Tak |  |
| 21 | Szyby boczne, przednie elektrycznie regulowane | Otwierane |  |
| 22 | Okna boczne tylne otwierane | Tak, min. w II rzędzie |  |
| 23 | Klimatyzacja na kabinę kierowcy i przestrzeń pasażerską | Tak |  |
| 24 | Wspomaganie układu kierowniczego | Tak |  |
| 25 | Regulacja kolumny kierowniczej | Tak |  |
| 26 | Szyny mocujące, pasy mocujące, pasy bezpieczeństwa do przewozu 1 os na wózkach inwalidzkich, wymagana homologacja EU | Tak |  |
| 27 | Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej | tak |  |
| 28 | Radioodtwarzacz z CD lub MP3 | Tak |  |
| 29 | Drzwi boczne przesuwane z prawej strony w przestrzeni pasażerskiej wraz z uchwytami przy drzwiach bocznych ułatwiających wsiadanie | Tak |  |
| 30 | Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, podnośnik, narzędzia, fartuchy przeciw błotne, gumowe dywaniki dla kierowcy i pasażera | Tak |  |
| 31 | Wykładzina w przestrzeni pasażerskiej łatwo zmywalna, gumowa antypoślizgowa | Tak |  |
| 32 | - Reflektory halogenowe - Światła drogowe | z regulacją automatyczne |  |
| 33 | Termometr zewnętrzny | Tak |  |
| 34 | Wykładzina w przestrzeni kierowcy i pasażerskiej | Tak |  |
| 35 | Tapicerka pełna w przestrzeni pasażerskiej łatwo zmywalna | Tkanina ciemna |  |
| 36 | Oświetlenie części bagażowej LED | tak |  |
| 37 | Koło zapasowe pełnowymiarowe + koło zapasowe „w butelce” | Tak |  |
| 38 | Stopień wejściowy przy drzwiach przesuwanych | Tak |  |
| 39 | Instrukcja zabezpieczenia pasażerów na wózkach inwalidzkich | Tak |  |
| 40 | Akumulator : prąd rozruchowy min. 470 A, pojemność 70 Ah | Tak |  |
| 41 | Gwarancja w miesiącach : Na podzespoły mechaniczne i elektryczne bez limitu kilometrów Na perforację nadwozia bez limitu kilometrów powłokę lakierniczą Akumulator | Min. 24 miesiące Min. 84 miesięcy Min. 36 miesięcy Min. 24 miesięcy |  |
| 42 | Siedzenia w przestrzeni pasażerskiej do łatwego demontażu (rzędami) | tak |  |
| 43 | Pomoc na miejscu zdarzenia i holowanie w cenie | tak |  |
| 44 | Samochód zastępczy | min. na 3 dni |  |
| 45 | Punkt obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej w odległości do 80 km od siedziby zamawiającego | Nazwa i adres: |  |

### Opis ten zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi.

- Wszystkie wiersze dotyczące parametrów technicznych pojazdu w kolumnie         „OFEROWANE” powinny  zostać wypełnione.

- Wypełnienie formularza w sposób niezgodny z treścią załącznika lub brak dokładnych opisów parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia oznaczać będzie, że wskazany w ofercie przedmiot zamówienia nie spełnia wymogów Zamawiającego.