Zał. 8 Szczegółowy zakres zamówienia – Szkoła Podstawowa 
w Sierzchowach

| L.p. | NAZWA | Ilość | OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Część II a - Dostosowanie pomieszczeń |  |  |
| 1. | Umywalka, bateria, syfon z montażem | 2 | Umywalka z ceramiczną głowicą z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, mocowana na śrubach, bez korka automatycznego. Montaż jednootworowy. Elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator. Bateria umywalkowa. Wymiary: 50x38 cm |
| 2. | Miska ustępowa z montażem | 2 | Miska ustępowa lejowa z odpływem poziomym. W komplecie ze spłuczką oraz deską sedesową z plastikowymi zawiasami. Wysokość 33 cm |
| 3. | Pisuar z montażem | 2 | Doprowadzenie wody od góry, odpływ poziomy/poziomy. |
| 4. | Lustro z montażem | 2 | Ze względu na bezpieczeństwo dziecka lustro zostało wykonane z miękkiego, odpornego na działanie zewnętrzne plastiku. Wymiary: 55x47 cm Waga 0,7 kg |
| 5. | Podgrzewacz wody z montażem | 3 | Zbiornik pokryty emalią tytanową. Nowe moce, anoda magnezowa, zewnętrzna regulacja temperatury, potrójny system bezpieczeństwa, izolacja z grubej pianki poliuretanowej. Gwarancja 24 miesiące na produkt, 7 lat na zasobnik. Dane techniczne: rodzaj – elektryczny – pojemnościowy moc – 2000 W typ zasilania – 230V mocowanie – nadumywalkowy pojemność zasobnika – 30 l wymiary: 44,7x44,7x37 cm |
| 6. | Dozownik na mydło | 3 | Dozownik mydła w płynie wykonany z białego tworzywa ABS. Uruchamiany przyciskiem. Wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła, zdejmowaną pokrywą i zawór niekapek. Przykręcany do ściany. Sprężyna wykonana ze stali hartowanej. Wymiary: 8x8x14,5 cm |
| 7. | Umywalka z szafką z montażem | 1 | Umywalka: szerokość: 600 głębokość: 450 waga: 13,0 szafka: szerokość: 530 wysokość: 795 głębokość: 297 Korpus wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej białej o grubości 16mm. Fronty wykonane z płyty MDF dwustronnie laminowane o grubości 19mm. Całość spoczywa na czterech regulowanych nóżkach o wysokości 120 mm. |
| 8. | Lustro z montażem | 1 | Lustro może być używane w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. Ochronna folia zmniejsza uszkodzenia w przypadku stłuczenia szyby. Wymiary: 60x60 cm |
| 9. | Bateria umywalkowa z montażem | 1 | Bateria umywalkowa ścienna, regulator ceramiczny, długość wylotu L=150mm |
|  | Część II b - Odkurzacz, żelazko i deska |  |  |
| 10. | Odkurzacz piorący | 1 | Odkurzacz z funkcją prania Cechy: - System dwóch zbiorników na wodę czystą i brudną Water Stop – zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika. - Spryskiwanie i odsysanie w jednym przejściu roboczym. -Urządzenie może być stosowane także jako odkurzacz z funkcją odsysania cieczy. Dane techniczne: Wydatek powietrza (l/s) - 70 Podciśnienie (mbar/kPa) - 210 Kabel zasilający (m) - 7,5 Szerokość robocza (mm) - 230 Moc maksymalna (W) - 1400W Moc pompy (W) - 40 Wydajność spryskiwania l/min - 1 Ciśnienie spryskiwania (bar) - 1 Zbiornik (l)- 4 l wody czystej - 4 wody brudnej Napięcie (V) - 220 – 240 Gwarancja 24 miesiące |
| 11. | Żelazko | 1 | Żelazko parowe o mocy 2600W. z podwójnym systemem antywapiennym, funkcją samooczyszczania, blokadą kapania. Gwarancja 24 miesiące |
| 12. | Deska do prasowania | 1 | Deska do prasowania na metalowym stelażu z regulacją wysokości, uchwytem na żelazko. |
|  | Część VI – Wyposażenie dla bezpieczeństwa |  |  |
| 1. | Apteczka | 1 | Profesjonalny zestaw pierwszej pomocy typu A. Zestaw umieszczony w metalowej walizce z możliwością zawieszenia na ścianie. Wyposażenie apteczki: Opaska elastyczna 4 mx 6 cm – 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 8 cm – 1 szt. Plaster 10 x 6 cm – 1 szt. Plaster mały 1,9 x 7,2 cm – 1 szt. Chusta trójkątna – 1 szt. Koc ratunkowy 160 210 cm – 1 szt. Agrafka – 1 szt. Rękawice winylowe – 2 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy – 1 szt. |
| 2. | Oznakowanie ewakuacyjne | 1 | Komplet 8 oznaczeń wykonanych z samoprzylepnej folii fotoluminescencyjnej. Znak wg PN97/N-01256/02, wymiary 15 x 30 cm Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej 2 szt Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół montowane na prawej ścianie 2 szt. Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę montowane na lewej ścianie 2 szt. Kierunek drogi ewakuacyjnej – strzałka Wyjście ewakuacyjne – napis |
| 3. | Zabezpieczenie gniazdek | 2 | Zabezpieczenia gniazd elektrycznych do gniazd z uziemieniem i bez uziemienia. Łatwy montaż i demontaż za pomocą dołączonego kluczyka. Zestaw 8 szt. |
| 4. | Zabezpieczenie kantowe mebli | 2 | Zabezpieczenie narożników wykonane z pianki. Zestaw 4 szt. Wymiary 4 x 4 cm, wysokość 2 cm ( wymiary całkowite są o ok. 1 cm większe ) Cechy główne produktu: nakładki samoprzylepne nietoksyczne, zgodne z normą EN 73-3 wolny od PVC i jakich kolwiek plastyfikatorów podlega recyklingowi |